## Slide 1
東京ゼロエミ住宅の再エネ利用設備設置要件を適用しない建築物の確認図面（記載例）
配置図
縮尺 1:100
N
(１)水平投影面積の算定方法等、詳細について
「東京都建築物環境報告書制度に関するガイドライン」（東京都環境局）をご参照ください。
(２)記載方法について
❶配置図等、屋根伏図が記載されている図面を使用
❷図面上に、縮尺及び方位を記載
❸屋根伏図上に、当該制度で定義する「屋根」の範囲を黒太線で図示
➍１つの屋根ごとに、屋根の法線及び方位を図示
※本資料では説明用に法線を青矢印で、方位を青十字で示しています。矢印の始点に十字の中心を合わせるように表示すると、屋根の方位が確認できます。
➎「屋根」のうち、当該制度で定義する「南面等屋根」の範囲を赤太線で図示
❻南面等屋根のうち、水平投影面積の大きい屋根から順に１、２と付番（南面等屋根が一つの場合、１のみ付番）
➐水平投影面積の算定から除くことができる部分がある場合、図面上に明示
➑別紙「要件チェックシート」に必要事項を記入した上で、図面上の空いているスペースに図として貼り付け
※要件チェックシートに記載する
水平投影面積を算定した求積図も
添付してください。
❶
❷
❷
➌
➎
➑
2Fバルコニー
トップライト
１
２
❹
➐
❻