## Slide 1
【タイムライン作成にあたっての準備例】 （ 「危険物施設の風水害対策ガイドライン（総務省消防庁）」のチェックリストを参考に、東京都環境局で作成） |  | 
 | タイムライン構成要素（骨子） | 検討すること（例）
対策の目標 |  | 被害想定 過去の水害の記録 被害の回避か、軽減か
平時からの備え | 計画等の策定（判断基準、実施手順、 社内規定等） 対策の準備（資材確保、設備改修等） 保管容器等への表示 訓練等の実施（社内、地域） | 既存の規定等との関連 経費 組織体制 備えの進行管理
応急対策 | 防災情報収集 従業者等の安全確保 浸水防止（土のう、止水板等） 流出・逆流防止（弁閉鎖、フタ閉め、固定等） 薬品の移動（高所、水密性のある部屋・容器内等） 操業停止 関係機関への事前情報提供 | 応急対策開始から避難完了までの時間の目安 備えの状況に応じた応急対策の実施可能範囲 マニュアルの整備状況 求められる作業習熟度 提供すべき情報の整理
（事故発生時） | 消防機関への通報 流出物の回収 行政機関への通報 | 事故発生を把握・速やかに対応するための体制
天候回復時の点検・ 復旧 | 点検・補修 臨時保管施設等の安全対策 電気設備の健全性確認 | 濁水・汚泥下の作業における注意 仮保管時の法令取扱の確認
【タイムライン作成】
（２ページ・4ページ）実施可能な対策を、平時からの備え、洪水等の発災直前の応急対策、発災後の対応（点検・復旧）に時系列で整理します。また、流出事故が生じた場合の処理については、一般的な事故、震災によるものと同じ点・違う点を検討し、整理します。
（3ページ）「応急対策」については、防災情報のレベルに応じた対策の段取りを詳細に検討します。
工場・マイタイムライン（簡易版防災行動計画のひな形）
【タイムライン作成の準備】
平時 、水害等のおそれが高まってきた場合の応急対策、天候回復時に行うべきことを洗い出します。
本紙に記入、コピー、HPからダウンロード等、ご活用ください

## Slide 2
【水害等への防災行動計画】事業所名： |  | 
 | 実施する流出防止対策等 | 
対策の目標 | 最大想定浸水深 【 ｍ】（ 川） 過去の浸水記録 【 ｍ】（ 年、台風 号） | 
 | 対策の目標 浸水防止 流出防止 流出軽減 | 具体的に
平時からの備え | 計画等の策定 （判断基準、実施手順、社内規定等） | 策定した既定の名称
 | 対策の準備 資材確保 設備改修 | 具体的に
 | 化学物質名称表示 | 別紙【化学物質の貯蔵施設一覧】のとおり
 | 訓練等の実施 （社内、地域） | 別紙【従業員教育の内容及び実施方法】の とおり
洪水等の発災直前 | 【応急対策タイムライン】のとおり | 
（事故発生時） | 消防機関への通報 流出物の回収 行政機関への通報 | 具体的に
発災直後（天候回復時）の点検・復旧 | 点検・補修 臨時保管施設等の安全対策 電気設備の健全性確認 | マスク、ゴーグル、手袋、ゴム長靴等の保護具を準備し、粉塵の吸い込み、怪我、感電等に注意して作業を行う。
事故処理 | 被害の確認 消防機関への通報 作業時の安全確保 流出物の回収・処理 行政機関への報告 | 具体的に

## Slide 3
【応急対策タイムライン】 事業所名： |  |  |  |  |  | 
警戒レベル |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５
避難情報 |  |  |  | 高齢者等避難 | 避難指示 | 緊急安全確保
気象庁等の情報 | 大雨 | 早期 注意情報 | レベル２ 大雨注意報 | レベル３ 大雨警報 | レベル４ 大雨危険警報 | レベル５ 大雨特別警報
 | 風に関する 気象情報 |  | 強風注意報 |  | 暴風警報 | 
 | 高潮に関する 情報 | 早期 注意情報 | レベル２ 高潮注意報 | レベル３ 高潮警報 | レベル４ 高潮危険警報 | レベル５ 高潮特別警報
 | 河川の氾濫 | 早期 注意情報 | レベル２ 氾濫注意報 | レベル３ 氾濫警報 | レベル４ 氾濫危険警報 | レベル５ 氾濫特別警報
事業所でとる行動 | 防災情報収集方法の例 | 台風進路予想 TVニュース | 気象庁HP 雨雲レーダー | 防災アプリ 河川水位情報 | 行政SNS 防災無線 | （停電時） 携帯ラジオ 防災無線
 | 従業者等の 安全確保 (出勤抑制、 避難行動等) |  |  |  | 【全員避難】 | 
 | 浸水防止 (土のう、止水板等） |  |  |  |  | 
 | 流出・逆流 防止 (弁閉鎖、フタ閉め、固定等） |  |  |  |  | 
 | 薬品の移動 (高所、水密性のある部屋・容器内等） |  |  |  |  | 
 | 操業停止 |  |  |  |  | 
 | 関係機関への事前情報提供 |  |  |  |  | 
地域で とる行動 | 地域防災 行動計画 |  |  |  |  | 
 | 町内会との 協定など |  |  |  |  | 

## Slide 4
【水害等への防災行動計画 別紙】事業所名：
【化学物質の貯蔵施設一覧】
【従業員教育の内容及び実施方法】 （１）化学物質を取り扱う従業員を対象に行う教育、訓練 （２）全従業員に対する教育 （３）年間実施計画
【その他特記事項】
タンク・容器の種類 | 容量 | 数量 | 化学物質名称 | 有害性表示内容 | 貯蔵・保管場所